Приложение 2

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г.

№ 07-20-03-001

Устройства локальных (персональных) радиосетей

Устройства локальных радиосетей – устройства малого радиуса действия, используемые для замены физических кабелей в локальных сетях передачи данных в пределах здания (помещения).

Основные технические характеристики и условия использования
 устройств локальных радиосетей

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 1. Внутриофисные локальные радиосети |
| 2400-2483,5 МГц | В соответствии с приложением 1 к решению ГКРЧ от 06.12.2004 г. №04-03-04-003 | Разрешается использование только в пределах зданий, сооружений, закрытых промышленных и складских площадках |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 328 |  |  |  |  |

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 2. Внутриофисные локальные радиосети (технология ZigBee) |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | нет ограни-чений | нет ограни-чений | Разрешается использование только в пределах зданий, сооружений, закрытых промышленных и складских площадках |
|  | Класс излучения | 5М00G7W |  |  |  |
|  | Вид модуляции | O-QPSK |  |  |  |
|  | Технология расширения спектра сигнала | Прямое расширение спектра сигнала (DSSS) |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |
| 3. Внутриофисные локальные радиосети (технология nanoNet) |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | нет ограничений | нет ограничений | Разрешается использование только в пределах зданий, сооружений, закрытых промышленных и складских площадках |
|  | Класс излучения | 64М0Q1DEV |  |  |  |
|  | Вид модуляции | Линейно-частотная |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 4. Внутриофисные локальные радиосети (технология Bluetooth) |
| 2400-2483,5 МГц | В соответствии с приложением 2 к решению ГКРЧ от 31.03.2003 г. № 25/2 | Разрешается использование только в пределах зданий, сооружений, закрытых промышленных и складских площадках |

Устройства персональных радиосетей – устройства малого радиуса действия, используемые для замены физических кабелей в персональных сетях передачи данных.

Основные технические характеристики и условия использования
 устройств персональных радиосетей

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 1. Персональные радиосети (технология Bluetooth) |
| 2400-2483,5 МГц | В соответствии с приложением 1 к решению ГКРЧ от 31.03.2003 г. № 25/2 | нет |
| 2. Персональные радиосети (технология ZigBee) |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 10 | мВт | нет ограни-чений | нет ограни-чений | `нет |
|  | Класс излучения | 5М00G7W |  |  |  |
|  | Вид модуляции | O-QPSK |  |  |  |
|  | Технология расширения спектра сигнала | Прямое расширение спектра сигнала (DSSS) |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |
| 3. Персональные радиосети (технология nanoNet) |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 10 | мВт | нет ограничений | нет ограничений | нет |
|  | Класс излучения | 64М0Q1DEV |  |  |  |
|  | Вид модуляции | Линейно-частотная |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |